| YV10x5HR4A-SA2L |
| --- |
| 像素 130万 |
| 日夜 支持 |
| 规格 1/3 |
| 接口 CS |
| 焦距 5～50mm(10x) |
| 光圈范围 F1.6~T360 |
| 操作方式 | 变焦 手动 |
|  | 聚焦 手动 |
|  | 光圈 DC自动 |
| 视角 | 1/3＂ | 广角端 51°17′x 39°36′ |
|  |  | 长角端 5°30′ x 4°07′ |
|  | 1/4＂ | 广角端 39°36′ x 30°13′ |
|  |  | 长角端 4°07′ x 3°06′ |
| 最小物距（M.O.D） 0.3m |
| 最小物距下的物体大小 | 1/3＂ | 广角端 304 x228mm |
|  |  | 长角端 54 x41mm |
|  | 1/4＂ | 广角端 228 x171mm |
|  |  | 长角端 41 x31mm |
| 后焦距（空气换算长） 7.50mm |
| 出射光瞳（从成像面） -43mm |
| 重量级 85g |
| 光圈线圈电阻 激励线圈：190Ω，阻尼线圈：500Ω |
| 消费电流 23mA(最大)at DC 4V |
| 工作温度 -10°C~50°C |
| 接口材质 金属接口 |
| 备注 YV10x5HR4A-2 手动光圈 |