| YV3.3x15SA-SA2L |
| --- |
| 规格 1/3 |
| 接口 CS |
| 焦距 15～50mm(3.3x) |
| 光圈范围 F1.5~T360 |
| 操作方式 | 变焦 手动 |
|  | 聚焦 手动 |
|  | 光圈 DC自动 |
| 视角 | 1/3＂ | 广角端 18°08′x 13°34′ |
|  |  | 长角端 5°35′ x 4°12′ |
|  | 1/4＂ | 广角端 13°34′ x 10°10′ |
|  |  | 长角端 4°12′ x 3°10′ |
| 最小物距（M.O.D） 0.8m |
| 最小物距下的物体大小 | 1/3＂ | 广角端 271 x202mm |
|  |  | 长角端 87 x66mm |
|  | 1/4＂ | 广角端 202 x151mm |
|  |  | 长角端 66 x49mm |
| 后焦距（空气换算长） MIN7.7mm |
| 出射光瞳（从成像面） －36mm |
| 重量级 60g |
| 光圈线圈电阻 激励线圈：190Ω，阻尼线圈：500Ω |
| 电流 23mA(最大)at DC 4V |
| 接口 金属接口 |
| 备注 YV3.3x15SA-2 |